## Slide 1: Station météo autonome et connectée
Projet industriel 3A
Cyril Py – Justine sabbatier – Mathias DA Costa – thomas prak

## Slide 2: Sommaire
Introduction
  I Client
  II Serveur III Station
  a) Logiciel
  b) Matériel
  IV Gestion des risques
Conclusion

## Slide 3: SERVEUR - INFORMATIONS
PHP 5.3.3
Requêtes HTTP (GET et POST)
Retourne du JSON au client
  { « date » : { « capteur » : valeur } }
Utilise une base de données MySQL

## Slide 4: SERVEUR – API – Arduino
Fichier | Variable | Type/Format | Détails
Server_arduino.php | date | aaaa-mm-jj | Variable obligatoire
 | heure | hh_mm_ss | Variable obligatoire
 | temp | float | Température
 | fvent | float | Force du vent
 | dvent | float | Direction du vent
 | pluie | float | Pluviométrie
 | batterie | float | Tension en sortie de batterie
 | pression | float | Pression atmosphérique
 | humidite | float | Hygrométrie

## Slide 5: SERVEUR – API – SYNCHRO
Fichier | Variable | Type/Format | Détails
Server_synchro.php | date | aaaa-mm-jj_hh-mm-ss | Variable obligatoire
 | idcapteur | entier | Variable obligatoire
 | val | float | Variable obligatoire

## Slide 6: SERVEUR – API – WEB
Fichier | Variable | Type/Format | Détails
Server_web.php | dateDebut | jj/mm/aaaa | Variable obligatoire
 | dateFin | jj/mm/aaaa | Variable obligatoire
 | capteur | string | Variable obligatoire

## Slide 7: Base de données
Capteurs
id_capteur nom val_min val_max reference unite
Donnees
id_donnee #id_capteur val date_time
0,n
1,1

## Slide 8
Station Météo
Client
Serveur
Date - Heure - Valeurs capteurs
OK ou Code erreur
Données de la BDD
Dates – Capteur
BDD
Date - Heure - Valeur capteurs